## Slide 1: 考核要求
考勤10%，作业10%，平时小测10%，大作业10%，期中30%，期末30%
《学习指导与习题分析》的使用
学习方法：预习、听讲、提问、解题理解！
QQ群：496781251
林聪仁手机号/微信号：13959298803
助教：余瑶珍 13859984177
电路原理
期末大作业：
自选某一问题，
设计验证性实验，
用硬件或multisim仿真。

## Slide 2: 课程定位
电类各专业的专业基础课
前导：高数、普物；
后续：模电、数电、信号与系统、......
实际工作中应用广。

## Slide 3: 教学进度
教材：18章、2个附录。
上半学期：1~5章；期中考（第8/9周）。
下半学期：6~9章；期末考。
实验另设课程，在二上。
4章到最大功率传输，7章冲击、阶跃、二阶不要求。

## Slide 4: 绪论
课名：电路、电路原理、电路分析基础、......
电路理论已形成一套完整的学科体系。
应用：电路分析、电路综合、故障诊断。
1729年，认识静电， [英]格雷
1826年，欧姆定律， [德]欧姆
1838年，电报， [美]莫尔斯
1845年，电路基本定律， [德]基尔霍夫
1876年，电话, [美]贝尔
1894年，无线电， [意]马可尼[俄]波波夫
1925年，电视， [英]贝尔德
1947年，电子计算机 ，晶体管
1958年，集成电路，

## Slide 5: 第一章 电路模型和电路定律
电路和电路模型
1-1
电阻元件
1-5
电流和电压的参考方向
1-2
电压源和电流源
1-6
电功率和能量
1-3
受控电源
1-7
电路元件
1-4
基尔霍夫定律
1-8
首 页

## Slide 6: 本章重点
电压、电流的参考方向
关联参考方向
3. 基尔霍夫定律
重点：
2. 电阻元件和电源元件的特性
返 回

## Slide 7: 1-1 电路和电路模型
1.实际电路
功能
(a) 能量的传输、分配与转换；
(b) 信息的传递、控制与处理。
建立在同一电路理论基础上。
由电工设备和电气器件按预期目的连接构成的电流的通路。
下 页
上 页
共性
返 回
电路是电路元件以一定方式相互连接而成的一个整体。
强电
弱电

## Slide 8: 2.电路模型
反映实际电路部件的主要电磁性质的理想电路元件及其组合。
导线
电池
开关
白炽灯
电路图
理想电路元件
有某种确定的电磁性能的理想元件。
电路模型
下 页
上 页
返 回

## Slide 9: 理想电路元件
5种基本的理想电路元件：
电阻元件：消耗电能的元件。f(u,i)=0
电感元件：产生磁场，储存磁场能量的元件。f(Ψ,i)=0
电容元件：产生电场，储存电场能量的元件。f(q,u)=0
电压源和电流源：将其他形式的能量转变成电能的元件。
下 页
上 页
返 回

## Slide 10: 理想电路元件续
5种基本理想电路元件都有三个特征：
（a）只有两个端子；
（b）可以用电压或电流按数学方式描述；
（c）不能被分解为其他元件。
下 页
上 页
注意
返 回
具有相同的主要电磁性能的实际电路部件，
在一定条件下可用同一电路模型表示。
③同一实际电路部件在不同的应用条件下，
其电路模型可以有不同的形式。
例：
电感线圈的电路模型

## Slide 11: 1.2 电流和电压的参考方向
电路中主要物理量有电压、电流、电荷、磁链、能量、电功率等。
在线性电路分析中主要物理量是电流、电压和功率。
电流
电流强度
带电粒子有规则的定向运动
单位时间内通过导体横截面的电荷
下 页
上 页
返 回
单位
1kA=103A
1mA=10-3A
1A=10-6A
A（安[培]）、
kA、mA、A

## Slide 12: 电流的方向
方向
规定正电荷的运动方向为电流的实际方向。
元件(导线)中电流流动的实际方向只有两种可能:


实际方向
A
B
实际方向
A
B
对于复杂电路或电路中的电流随时间变化时，
电流的实际方向往往很难事先判断。
下 页
上 页
问题
返 回

## Slide 13: 1.电流的参考方向
参考方向
大小
方向(正负）
电流(代数量)
任意假定正电荷运动的方向即为电流的参考方向。
i > 0
i < 0
实际方向
实际方向
电流的参考方向与实际方向的关系：
下 页
上 页
表明
返 回
i 参考方向
A
B
i 参考方向
A
B
i 参考方向
A
B

## Slide 14: 电流参考方向的表示
电流参考方向的两种表示：
 用箭头表示：箭头的指向为电流的参考方向。
 用双下标表示：如iAB , 电流的参考方向由A指向B。
下 页
上 页
iAB
A
B
返 回
i 参考方向
A
B

## Slide 15: 电压的方向
电压u
单位
单位正电荷 q 从电路中一点移至另一点时电场力作功（W）的大小。
电位
单位正电荷 q 从电路中一点移至参考点
（＝0）时电场力作功的大小。
实际电压方向
电位真正降低的方向。
下 页
上 页
V (伏[特])、kV、mV、V
返 回

## Slide 16: 电位电压计算举例
例2-1
已知：4C正电荷由a点均匀移动至b点电场力作功8J，
由b点移动到c点电场力作功为12J，
若以b点为参考点，求a、b、c点的电位和电压uab、u bc;
若以c点为参考点，再求以上各值。
解
(1)
下 页
上 页
a
c
b
返 回

## Slide 17: 电位电压计算举例(续)
a
c
b
解
(2)
下 页
上 页
结论
电路中电位参考点可任意选择；
参考点一经选定，电路中各点的电位值就唯一确定；
选择不同的电位参考点时，电路中各点电位值将改变，
但任意两点间电压保持不变。
返 回

## Slide 18: 2.电压的参考方向
在复杂电路或交变电路中，两点间电压的实际方向往往不易判别，
给实际电路问题的分析、计算带来困难。
电压(降)的参考方向
u
> 0
参考方向
u
+
–
参考方向
u
+
–
< 0
u
假设从高电位指向低电位的方向。
下 页
上 页
问题
+
实际方向
–
+
实际方向
–
返 回

## Slide 19: 电压参考方向的表示
电压参考方向的三种表示方式：
(1) 用箭头表示：
(2)用正、负极性表示：
(3)用双下标表示：
u
u
+
A
B
uAB
下 页
上 页
返 回
（最常使用）

## Slide 20: 3.关联参考方向
元件或支路的u，i 采用相同的参考方向称为关联参考方向。
反之，称为非关联参考方向。
关联参考方向
非关联参考方向
电流电压的关联参考方向
i
+
-
+
-
i
u
u
下 页
上 页
返 回

## Slide 21: 关联方向判断举例
分析电路前必须分别选定电压和电流的参考方向。
参考方向一经选定，必须在图中相应位置标注
(包括方向和符号)，在计算中不得任意改变。
例2-2
电压、电流参考方向如图中所标，问：对A、B两部分电路电压、电流参考方向是否关联？
A电压、电流参考方向非关联；
B电压、电流参考方向关联。
下 页
上 页
注意
＋
－
u
B
A
i
返 回
解
参考方向不同时，其表达式相差一负号，
但电压、电流的实际方向不变。

## Slide 22: 1.3 电功率和能量
1.电功率
功率的单位：W (瓦[特]) 1W=1A·1V
能量的单位：J (焦[耳]) 1J=1A·1V·1S
单位时间内电场力所作的功。
下 页
上 页
返 回
能量是功率对时间的定积分

## Slide 23: 2.电路吸收或发出功率的判断
u, i 取关联参考方向：
p=ui 表示元件吸收的功率
p>0 吸收正功率 (实际吸收)
p<0 吸收负功率 (实际发出)
p = ui 表示元件发出的功率
p>0 发出正功率 (实际发出)
p<0 发出负功率 (实际吸收)
u, i 取非关联参考方向：
下 页
上 页
+
-
i
u
+
-
i
u
返 回

## Slide 24: 吸收发出功率判断举例
例3-1：
求图示电路中各方框所代表的元件
吸收或发出的功率。
下 页
上 页
已知： U1=1V, U2= -3V，U3=8V,
U4= -4V，U5=7V, U6= -3V，
I1=2A, I2=1A，I3= -1A 。
5
6
4
1
2
3
I2
I3
I1
+
+
+
+
+
+
－
－
－
－
－
U6
U5
U4
U3
U2
U1
－
返 回

## Slide 25: 例3.1解
解
对一完整的电路，满足：发出的功率＝吸收的功率
下 页
上 页
注意
返 回
实际发出:P1、-P2、-P4、-P5
实际吸收：P3、P6
5
6
4
1
2
3
I2
I3
I1
+
+
+
+
+
+
－
－
－
－
－
U6
U5
U4
U3
U2
U1
－
实际发出功率＝实际吸收功率

## Slide 26: 1.4 电路元件
下 页
上 页
是电路中最基本的组成单元。
1. 电路元件
返 回
5种基本的理想电路元件。
电路元件通过其端子与外部连接。
二端元件、三端元件、四端元件。
时不变元件、时变元件。
无源元件、有源元件。
注意
如果表征元件端子特性的数学关系式是线性关系，
该元件称为线性元件，否则称为非线性元件。

## Slide 27: 2.集总参数电路
由集总元件构成的电路。
集总元件
假定发生的电磁过程都集中在元件内部进行。
集总条件
下 页
上 页
集总参数电路中，u、i 可以是时间的函数，但与空间坐标无关。
因此，任何时刻，流入两端元件一个端子的电流等于
从另一端子流出的电流；端子间的电压为确定值。
注意
返 回
元件尺寸<<电磁波波长

## Slide 28: 例：传输线等效电路
下 页
上 页
i
i
z
集总参数电路
两线传输线的等效电路：
当两线传输线的长度 l 与电磁波的波长λ满足：
返 回
+
-
当两线传输线的长度 l 与电磁波的波长λ满足：
i
i
z
+
+
-
-
分布参数电路

## Slide 29: 1.5 电阻元件
2.线性时不变电阻元件
电路符号
R
电阻元件
对电流呈现阻力的元件。
其特性可用u - i平面上的一条曲线来描述：
i
u
任何时刻端电压与电流成正比的电阻元件。
1.定义
伏安
特性
下 页
上 页
O
返 回
中国国家标准

## Slide 30: 2.线性时不变电阻
u-i 关系
R 称为电阻，单位： (欧[姆])
满足欧姆定律
单位
G 称为电导，单位：S (西[门子])
u、i 取关联参考方向
下 页
上 页
伏安特性曲线为一条过原点的直线
u
i
O
R
u
i
+
－
返 回
VCR

## Slide 31: 欧姆定律
如电阻上的电压与电流参考方向
非关联，公式中应冠以负号。
说明线性电阻是无记忆、双向性的元件。
欧姆定律
只适用于线性电阻( R 为常数）。
则欧姆定律写为
u  –R i i  –G u
公式和参考方向必须配套使用！
下 页
上 页
注意
R
u
i
-
+
返 回

## Slide 32: 3. 功率和能量
电阻元件在任何时刻总是吸收功率的。
无源元件 转换为热能、光能等
发出：p  u i (–R i) i
–i2 R  - u2/ R
吸收：p  u i i2R u2 / R
功率
R
u
i
+
-
下 页
上 页
表明
R
u
i
-
+
返 回
从 t0 到 t 电阻吸收的能量：
能量

## Slide 33: 4. 电阻的开路和短路
u
i
短路
开路
u
i
下 页
上 页
O
O
返 回
R
i
u
+
–
u
+
–
i

## Slide 34: 一些实际的电阻器
下 页
上 页
返 回
要注意不同电阻的额定功率值。

## Slide 35: 1.6 电压源和电流源
电路符号
1.理想电压源
定义
下 页
上 页
其两端电压总保持定值或一定的时间函数，
与流过它的电流 i 无关的元件。
返 回
i
+
_
非关联！

## Slide 36: 1.理想电压源
电源两端电压由电源本身决定，与外电路无关；
与流经它的电流方向、大小无关。
通过电压源的电流由电源及外电路共同决定。
理想电压源的电压、电流关系
u
i
理想直流电压源的伏安特性曲线
下 页
上 页
例
R
i
-
+
外电路
电压源不能短路
O
返 回
电压源有额定工作电流

## Slide 37: 电压源的功率
下 页
上 页
返 回
+
_
i
u
+
_
电压源的功率
电压、电流参考方向非关联：
电流（正电荷 ）由低电位向高电位移动，
外力克服电场力作功，电源发出功率。
发出功率，起电源作用。
物理意义：
+
_
i
u
+
_
电压、电流参考方向关联：
物理意义：
电场力作功，电源吸收功率。
吸收功率，充当负载。

## Slide 38: 功率计算举例
下 页
上 页
返 回
例6-1
计算图示电路各元件的功率。
解
发出
吸收
吸收
满足：P（发）＝P（吸）
i
+
_
+
_
10V
5V
-
+

## Slide 39: 2.理想电流源
下 页
上 页
返 回
输出电流总保持定值或一定的时间函数，
与它的两端电压u 无关的元件。
电路符号
定义
u
+
_
理想电流源的电压、电流关系
电流源的输出电流由电源本身决定，与外电路无关；
与它两端电压的方向、大小无关。

## Slide 40: 理想电流源(续)
下 页
上 页
返 回
电流源两端的电压由电源及外电路共同决定。
u
i
直流电流源的伏安特性曲线
O
例
R
u
-
+
外电路
电流源不能开路！

## Slide 41: 电流源的功率
下 页
上 页
返 回
电流源的功率
u
+
_
电压、电流的参考方向非关联：
发出功率，起电源作用。
电压、电流的参考方向关联：
u
+
_
吸收功率，充当负载。

## Slide 42: 功率计算举例
下 页
上 页
返 回
例6-2
计算图示电路各元件的功率。
解
发出
发出（实际吸收10W）
满足：P（发）＝P（吸）
u
2A
i
+
_
5V
-
+

## Slide 43: 实际电源(1)
下 页
上 页
返 回
干电池
钮扣电池
1. 干电池和钮扣电池（化学电源）
干电池电动势为1.5V，
仅取决于（糊状）化学材料，
其大小决定储存的能量，
化学反应不可逆。
钮扣电池电动势为1.35V，
用固体化学材料制成，
化学反应不可逆。

## Slide 44: 实际电源(2)
下 页
上 页
返 回
氢氧燃料电池示意图
2. 燃料电池（化学电源）
燃料电池电动势为1.23V。
以氢、氧作为燃料。
约40%45%的化学能转变为电能。
实验阶段加燃料可继续工作。

## Slide 45: 实际电源(3)
下 页
上 页
返 回
3. 太阳能电池（光能电源）
一块太阳能电池电动势为0.6V。太阳光照射到PN结上，形成一个从N区流向P区的电流。约11%的光能转变为电能，故常用太阳能电池板。
一个50cm2太阳能电池的电动势为0.6V,电流为0.1A。
太阳能电池板

## Slide 46: 实际电源(4)
下 页
上 页
返 回
蓄电池示意图
4. 蓄电池（化学电源）
电池电动势为2V。使用时，电池放电，当电解液浓度小于一定值时，电动势低于2V，需充电，
化学反应可逆。

## Slide 47: 实际电源(5)
下 页
上 页
返 回
直流稳压源
发电机组

## Slide 48: 实际电源(6)
下 页
上 页
返 回
风力发电
工业风力发电现场

## Slide 49: 1.7 受控电源(非独立源)
下 页
上 页
返 回
电路符号
受控电压源
1.定义
受控电流源
电压或电流的大小和方向不是恒定或给定的时间函数，
而是受电路中某处的电压(或电流)控制的电源。
+
–
四端元件

## Slide 50: 2.分类
下 页
上 页
返 回
根据控制量和被控制量是电压u或电流i，
受控源可分四种类型：
电压控制电流源（VCCS）、
电压控制电压源（VCVS）、
电流控制电流源（CCCS）、
电流控用电压源（CCVS）。

## Slide 51: 电流控制的电流源(CCCS)
下 页
上 页
返 回
 : 电流放大倍数
输出：
受控部分
输入：
控制部分
b i1
+
_
u2
i2
_
u1
i1
+
例
电路模型
ib
ic
ib

## Slide 52: 电压控制的电流源(VCCS)
下 页
上 页
返 回
g: 转移电导
gu1
+
_
u2
i2
_
u1
i1
+

## Slide 53: 电压控制的电压源(VCVS)
下 页
上 页
返 回
: 电压放大倍数
i1
u1
+
_
u2
i2
_
u1
+
+
_
例 ：运算放大器是VCVS

## Slide 54: 电流控制的电压源(CCVS)
下 页
上 页
返 回
r : 转移电阻
ri1
+
_
u2
i2
_
u1
i1
+
+
_
注：电压控制量可以是开路电压，电流控制量可以是短路电流。
若控制系数(β、μ、r、g)为常数，称线性受控源。

## Slide 55: 3. 受控源与独立源的比较
下 页
上 页
返 回
独立源电压(或电流)由电源本身决定，
与电路中其他电压、电流无关；
而受控源电压(或电流)由控制量决定。
独立源在电路中起“激励”作用，在电路中产生电压、电流；
而受控源是反映电路中某处的电压或电流
对另一处的电压或电流的控制关系，
在电路中不能作为“独立激励”。
分析电路时可先把受控源当作独立电源处理。

## Slide 56: 受控源电路分析举例
下 页
上 页
返 回
例7-1
求电压u2。
解
5i1
+
_
u2
_
i1
+
+
-
3
u1=6V
教材P20，例1-1: VCCS
CCVS

## Slide 57: 1.8 基尔霍夫定律
下 页
上 页
返 回
包括：
基尔霍夫电流定律(KCL)、
基尔霍夫电压定律( KVL)。
反映了电路中所有支路电压和电流所遵循的基本规律，
是分析集总参数电路的基本定律。
基尔霍夫定律与元件特性构成了电路分析的基础。
前面讲了7种元件，元件特性是VCR。

## Slide 58: 名词解释(1)
下 页
上 页
返 回
+
_
R1
uS1
+
_
uS2
R2
R3
电路中通过同一电流的分支。
元件的连接点称为结点。
b=3
a
n=4
b
支路
电路中每一个两端元件就称为一条支路。
i3
i2
i1
结点
b=5
或三条以上支路的连接点称为结点。
n=2
注意
两种定义分别用在不同的场合。

## Slide 59: 名词解释(2)
下 页
上 页
返 回
由支路组成的闭合路径。
两结点间的一条通路。由支路构成。
对平面电路，
其内部不含任何支路的回路称网孔。
l=3
1
2
3
路径
回路
网孔
网孔是回路，但回路不一定是网孔。
+
_
R1
uS1
+
_
uS2
R2
R3
注意
始结点和终结点是同一结点的路径，
中间结点只经过一次。

## Slide 60: 2.基尔霍夫电流定律(KCL)
下 页
上 页
返 回
令流出为“+”，有：
例
在集总参数电路中，任意时刻，流出(或流入)任意结点电流的
代数和等于零。
流进的电流等于流出的电流

## Slide 61: 举例
下 页
上 页
返 回
例
三式相加得：
KCL可推广应用于电路中包围多个结点的任一闭合面。
①
③
②
表明

## Slide 62: 正确理解KCL
下 页
上 页
返 回
KCL是电荷守恒和电流连续性原理在电路中任意结点处的反应。
KCL是对结点处支路电流约束，与支路上接什么元件无关，
与电路是线性还是非线性无关。也与时变/时不变无关
KCL方程是按电流参考方向列写的，与电流实际方向无关。
按实际方向列也成立！
明确

## Slide 63: 3.基尔霍夫电压定律(KVL)
下 页
上 页
返 回
U3
U1
U2
U4
标定各元件电压参考方向。
选定回路绕行方向，
顺时针或逆时针。
在集总参数电路中，任意时刻，沿任意回路，所有支路电压的
代数和恒等于零。
I1
+
US1
R1
I4
_
+
US4
R4
I3
R3
R2
I2
_

## Slide 64: 列写KVL方程
下 页
上 页
返 回
–U1–US1+U2+U3+U4+US4= 0
U2+U3+U4+US4=U1+US1
–R1I1+R2I2–R3I3+R4I4=US1–US4
KVL也适用于电路中任一假想的回路。
注意
U3
U1
U2
U4
I1
+
US1
R1
I4
_
+
US4
R4
I3
R3
R2
I2
_
代数和=0：
降压=升压：
电阻降压 = 电源升压：

## Slide 65: 举例
下 页
上 页
返 回
例
KVL的实质反映了电路遵从能量守恒。
KVL是对回路中支路电压的约束，与各支路上接什么元件无关，
与电路是线性还是非线性无关。也与时变/时不变无关
KVL方程是按电压参考方向 列写的，与电压实际方向无关。
按实际方向列也成立！
明确
a
US
b
_
_
-
+
+
+
U2
U1
降压 升压
电压与路径无关

## Slide 66: 4. KCL、KVL小结
下 页
上 页
返 回
KCL是对支路电流的线性约束；
KVL是对回路电压的线性约束。
KCL、KVL与组成支路的元件性质及参数无关。
KCL表明在每一结点上电荷是守恒的；
KVL是能量守恒的具体体现(电压与路径无关)。
KCL、KVL只适用于集总参数的电路。
KCL、KVL是几何约束或拓扑约束，
元件约束：各支路元件特性造成的约束，如VCR

## Slide 67: 思考题
下 页
上 页
返 回
A
B
+
_
1
3V
+
_
2V
2.
1
1
1
1
1
i1
i1=i2
?
UA =UB
?
思考
I = 0
1.
？
i2

## Slide 68: 举例(1)
下 页
上 页
返 回
例8-1
求电流 i。
解
例8-2
解
求电压 u。
升：20-10+u+5=0

## Slide 69: 举例(2)
下 页
上 页
返 回
+
+
-
-
4V
5V
i =?
3
+
+
-
-
4V
5V
1A
+
-
u =?
3
例8-3
求电流 i。
例8-4
求电压 u。
解
解
要求
能熟练求解含源支路的电压和电流。
5=u-3×1-4

## Slide 70: 举例(3)
下 页
上 页
返 回
解
-10V
10V
+
+
-
-
1A
I =?
10
例8-5
求电流 I。
例8-6
求电压 U。
解
4V
+
-
10A
U =?
2
+
-
3A
I
I1

## Slide 71: 举例(4)
下 页
上 页
返 回
解
10V
+
+
-
-
3I2
U=?
I =0
5
5
-
+
2I2
I2
5
+
-
例8-7
求开路电压 U。
含受控源

## Slide 72: 举例(5)
上 页
返 回
解
选择参数可以实现电压和功率的放大。
+
+
-
－
I1
U=?
R2
I1
R1
US
例8-8
求输出电压 U。

## Slide 73: 第一章作业
1-2、1-4、1-8、1-10、
1-12、1-16、1-18、1-20